TwinCAT PLC Control（3）

——TwinCAT PLC HMI Visualization

TwinCAT PLC HMI 简介

TwinCAT PLC HMI是Beckhoff新近开发的产品，使用TwinCAT PLC HMI工具，TwinCAT PLC Control集成的HMI能够在Windows NT/2000/XP系统中全屏显示。

TwinCAT PLC HMI的安装软件（TcPlcHmi.exe）可以从Beckhoff网站下载http://www.beckhoff.com，在Download\Software\TwinCAT Supplement\TwinCAT PLC HMI路径下。使用TwinCAT PLC HMI需要购买授权，目前Beckhoff不提供限时Demo版。

TwinCAT PLC HMI Visualization分辨率设置

我们可以根据我们外接屏幕的大小，来设置我们需要的分辨率。设置分辨率的方法如下：首先打开我们TwinCAT的安装目录下 \Plc\TwinCAT PLC Control.ini。如果在默认目录下，如下图所示。

然后，我们需要在TwinCAT PLC Control.ini 文件中添加两个参数的设置：VisuWidth和VisuHight。我们如果需要1024*768的分辨率，在TwinCAT PLC Control.ini写入“VisuWidth=1024  VisuHeight=768”。如下图所示。

最后，我们点击文件—>保存。分辨率设置完成。

TwinCAT PLC HMI Visualization开发

在TwinCAT PLC Control中，打开Visualization选项，添加Visualization对象例如TC_HMI，则可开始编制HMI，如下图所示。PLC工程编写完成后，下载到PC中，然后关闭该工程。

TwinCAT PLC HMI Visualization运行

TwinCAT PLC HMI安装后，在TwinCAT安装路径下（例如C:\TwinCAT\Plc）增添TCatPlcCtrlHmi.exe文件。要全屏显示开发的TwinCAT PLC HMI，则需要借助相关命令。打开Windows系统的“开始->运行”窗口，在该窗口中输入TCatPlcCtrlHmi.exe文件的路径以及要全屏显示的PLC Control工程。例如要显示TestVisu.pro工程（路径是“E:\PLC_Project”）集成的Visualization对象TC_VISU，则需要输入如下命令：

C:\TwinCAT\Plc\TCatPlcCtrlHmi.exe E:\PLC_Project\TestVisu.pro

或者

C:\TwinCAT\Plc\TCatPlcCtrlHmi.exe E:\PLC_project\TestVisu.pro /visu TC_VISU

如下图所示：

说明:如果PLC工程集成了名称为TC_VISU的Visualization对象，则执行命令“C:\TwinCAT\Plc\TCatPlcCtrlHmi.exe E:\PLC_Project\TestVisu.pro”后，首先运行该PLC工程的TC_VISU对象。如果要首先启动其它Visualization对象（例如TC_HMI），则需要命令“C:\TwinCAT\Plc\TCatPlcCtrlHmi.exe E:\PLC_Project\TestVisu.pro /visu TC_HMI”。

注意：PLC工程的名称以及其路径中不要包含空格。

TwinCAT PLC HMI Visualization开机自启动

如果需要PC开机后自动运行PLC工程的Visualization对象，则需要把该工程设置为开机自启动。再此之前，需要建立PLC工程的boot文件，在PLC编程界面下的工具栏 点击“Online —>Creat boot project”。然后我们在“开始->所有程序->TwinCAT System->StartUp”中添加TCatPlcCtrlHmi.exe的快捷方式，并修改其命令为“C:\TwinCAT\Plc\TCatPlcCtrlHmi.exe E:\PLC_Project\TestVisu.pro /visu TC_VISU”，如下图所示：（注意：TC_VISU 这里填写 PLC Visualization的首界面）