TwinCAT PLC HMI Web CX系统配置

安装TwinCAT PLC HMI Web应用程序后可以创建基于Web的可视化界面，所创建的可视化界面可以作为目标平台CE系统上运行，可以通过IE浏览器访问并控制所创建的可视化界面。

系统要求：

1、需要安装TwinCAT 2.10 Build 1320 (或更高)版本

2、TwinCAT安装级别最低为PLC级

3、CE设备为CE-X86 或者CE-ARM 设备带 CE Image 2.18 (或更高)

(注：文档配套例程软件版本：TwinCAT 2.11 Build 1533；TcPlcHmiWeb 1.0.0.8；JAVA虚拟机 1.6.0)

安装及配置：

1、依照《TwinCAT PLC HMI Web XP系统配置》完成XP系统TcPlcHmiWeb安装后，会在"..\TwinCAT\CE\TwinCAT PLC HMI Web"路径下生成如下文件：

X86: TwinCAT_PLC_HMI_Web_CE.I586.CAB
ARM: TwinCAT_PLC_HMI_Web_CE.ARM.CAB

把TwinCAT_PLC_HMI_Web_CE.*.CAB（依照CX的CPU型号选择相应文件）文件拷贝到CX设备上（可以通过U盘或FTP等方式），双击该文件进行安装，安装完成后该源文件被自动删除。

2、由于CX系统下IIS默认已经安装，因此不需要进行任何IIS配置，只需要重启CX系统。

3、编写PLC程序

依照《TwinCAT PLC HMI Web XP系统配置》第3步完成PLC程序与界面设计后，在按如下设置工程属性：

然后选择目标机“Run-Time1”—>“Login”，工程被自动编译并下载到目标机“Hard Disk \TwinCAT\Boot\WebVisu\”路径下，拷贝该路径下所有文件至“Hard Disk \WWW\”目录下；在安装有JAVA虚拟机的XP系统浏览器中输入http://10.41.2.10/index.htm（其中10.41.2.10为CX系统IP地址）即可打开目标机可视化界面。