| 作者： | 邵伟栋 | 上海市江场三路市北工业园区 163号5楼（200436） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- |
| 日期： | 2015-6-23 |  |
| 版本： | V1.0 |  |
| E_mail: | w.shao@beckhoff.com.cn |  |

CX2020多轴测试报告

概 述

测试CX2020在TC2/TC3环境下带多轴能力

文档中包含的文件

| 文件名称 | 文件说明 |
| --- | --- |
| CPU_test | 测试用到的tc3项目文件 |
| CX2020测试（凸轮）.tsm | 测试用到的tc2配置文件 |
| CX2020测试（凸轮）.pro | 测试用到的tc2程序文件 |

免责声明

我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 文档内容可能随时更新 如有改动，恕不事先通知

CX2020测试结果

250us的NC周期，250us的PLC周期，测试凸轮程序下CPU的使用率

| TC2/TC3 | 轴数和温度控制数量 | 资源占用率 |
| --- | --- | --- |
| TC2 | 10轴+1温控 | 32% |
|  | 8轴+1温控 | 29% |
|  | 6轴+1温控 | 26% |
|  | 4轴+1温控 | 23% |
|  | 2轴+1温控 | 20% |
| TC3 | 10轴+1温控 | 33% |
|  | 8轴+1温控 | 30% |
|  | 6轴+1温控 | 27% |
|  | 4轴+1温控 | 25% |
|  | 2轴+1温控 | 22% |

CX2040测试结果

250us的NC周期，250us的PLC周期，测试凸轮程序下的CPU使用率，测试单核 以及多核的性能，多核的CPU分配如下：

| TC2/TC3 | 轴数和温度控制数量 | 资源占用率 |
| --- | --- | --- |
| TC2 | 10轴+1温控 | 23% |
|  | 8轴+1温控 | 21% |
|  | 6轴+1温控 | 19% |
|  | 4轴+1温控 | 17% |
|  | 2轴+1温控 | 15% |
| TC3 | 10轴+1温控 | 23% |
|  | 8轴+1温控 | 21% |
|  | 6轴+1温控 | 19% |
|  | 4轴+1温控 | 17% |
|  | 2轴+1温控 | 15% |
| TC3+多核CPU分配 | 10轴+1温控 | 16%+0%+5%+0% |
|  | 8轴+1温控 | 14%+0%+5%+0% |
|  | 6轴+1温控 | 12%+0%+5%+0% |
|  | 4轴+1温控 | 10%+0%+5%+0% |
|  | 2轴+1温控 | 8%+0%+5%+0% |