| 作者： | 邵伟栋 | 上海市江场三路市北工业园区 163号5楼（200436） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- |
| 日期： | 2015-6-23 |  |
| 版本： | V1.0 |  |
| E_mail: | w.shao@beckhoff.com.cn |  |

CX5020多轴测试报告

概 述

测试CX5020带多轴能力，以及影响占用率的原因。

文档中包含的文件

| 文件名称 | 文件说明 |
| --- | --- |
| CX5020测试.tsm | 测试用到的配置文件 |
| CX5020测试.pro | 测试用到的程序文件 |

免责声明

我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 文档内容可能随时更新 如有改动，恕不事先通知

设备列表:

笔记本（twincat版本是twincat NCI v2.11.2232）

CX5020-0112（image版本为CBx053_CE600_HPS_v352b_TC211R3_B2229）

EL3314

EL2032

EK1110

AX5203-0000-0011*4

AX5203-0000-0012

AM3021-0C40-0000*6

AM3021-0C00-0000*4

固态继电器

电烤箱

热电偶

构架：

EL3314接热电偶采集烤箱温度；

EL2032用PWM方式输出控制固态再控制烤箱；

EK1110用线型连接方式连接5个双通道伺服驱动，控制10个轴。

测试步骤：

- 通过笔记本把主站CX5020扫描上来，并添加路由。

- 把附件程序《CX5020 测试.pro》下载到CX5020，并且在system manager中做变量连接，分别把10个轴分别和NC task中的axis1-10连接，热电偶采集的温度变量连接到fXValue，程序的输出变量连接到EL2032的通道1上，如下图：

Input：

Output：

- 之后开始测试资源占用率

首先把CX5020刷到最新的CBx053_CE600_HPS_v352b_TC211R3_B2229 IMG

，没有安装任何的supplement，分别减少轴的数量来观察资源占用率，如下：

| Supplement | Plc task | 轴数和温度控制数量 | 资源占用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 没有安装任何supplement | 2ms | 10轴+0温控 | 16-18% |
|  |  | 10轴+1温控 | 17-18% |
|  |  | 10轴+5温控 | 18-20% |
|  |  | 10轴+10温控 | 19-21% |

随后用相同的image，但在原来基础多装一个supplement为TwinCAT PLC HMI CE，来观察资源占用率（并没有下载Hmi画面），如下：

| Supplement | Plc task | 轴数和温度控制数量 | 资源占用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装了TwinCAT PLC HMI CE | 2ms | 10轴+0温控 | 22-26% |
|  |  | 10轴+1温控 | 23-26% |
|  |  | 10轴+5温控 | 24-27% |
|  |  | 10轴+10温控 | 26-30% |

最后用相同的image，安装了TwinCAT PLC HMI CE，并且下载HMI画面，Enable CE target visulization打勾之后

| Supplement | Plc task | 轴数和温度控制数量 | 资源占用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装了TwinCAT PLC HMI CE | 2ms | 10轴+0温控 | 24-28%（有时跳变到90%） |

结论：通过这次测试可以发现，基于CX5020安装了一个HMI的supplement后资源占用

率会上升8%左右，另外如果实际用到Hmi功能，会导致占用率有跳变的现象

后面又对CX5020做过测试，没有CPU占用率跳变现象,说明跳变现象属于个别情况

TC3测试

首先把CX5020刷到CBx053_CE600_HPS_v402e_TC31_B4018.4，分别减少温度控制的数量来观察资源占用率，如下：

| Supplement | Plc task | 轴数和温度控制数量 | 资源占用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 没有安装任何supplement | 2ms | 10轴+0温控 | 19-21% |
|  |  | 10轴+1温控 | 20-22% |
|  |  | 10轴+5温控 | 20-22% |
|  |  | 10轴+10温控 | 20-23% |

在原先设备的基础上加HMI功能，没有提升CPU使用率

| Supplement | Plc task | 轴数和温度控制数量 | 资源占用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 没有安装任何supplement | 2ms | 10轴+0温控 | 19-21% |
|  |  | 10轴+1温控 | 20-22% |
|  |  | 10轴+5温控 | 20-22% |
|  |  | 10轴+10温控 | 20-23% |

对10根轴进行单纯的点动控制，逐步减少轴数量观察CPU使用率

| Supplement | Plc task | 轴数和温度控制数量 | 资源占用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 没有安装任何supplement | 2ms | 10轴+1温控 | 19-22% |
|  |  | 8轴+1温控 | 17-20% |
|  |  | 6轴+1温控 | 15-17% |
|  |  | 4轴+1温控 | 12-14% |
|  |  | 2轴+1温控 | 10-12% |
|  | 10ms | 10轴+1温控 | 15-17% |
|  |  | 8轴+1温控 | 13-15% |
|  |  | 6轴+1温控 | 10-12% |
|  |  | 4轴+1温控 | 9-11% |
|  |  | 2轴+1温控 | 7-9% |

10个实轴与1个虚拟主轴做凸轮耦合，1路温度控制，分别减少轴数观察CPU占用率

| Supplement | Plc task | 轴数和温度控制数量 | 资源占用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 没有安装任何supplement | 2ms | 10轴+1温控 | 24-26% |
|  |  | 8轴+1温控 | 20-22% |
|  |  | 6轴+1温控 | 17-19% |
|  |  | 4轴+1温控 | 15-17% |
|  |  | 2轴+1温控 | 11-13% |
|  | 10ms | 10轴+1温控 | 18-20% |
|  |  | 8轴+1温控 | 16-17% |
|  |  | 6轴+1温控 | 14-16% |
|  |  | 4轴+1温控 | 11-13% |
|  |  | 2轴+1温控 | 9-10% |

在原先凸轮程序的基础上每周期加入1000个浮点数运算

| Supplement | Plc task | 轴数和温度控制数量 | 资源占用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 没有安装任何supplement | 2ms | 10轴+1温控 | 25-27% |
|  |  | 8轴+1温控 | 21-23% |
|  |  | 6轴+1温控 | 19-21% |
|  |  | 4轴+1温控 | 15-17% |
|  |  | 2轴+1温控 | 13-15% |
|  | 10ms | 10轴+1温控 | 19-21% |
|  |  | 8轴+1温控 | 17-19% |
|  |  | 6轴+1温控 | 14-17% |
|  |  | 4轴+1温控 | 11-14% |
|  |  | 2轴+1温控 | 9-11% |

加入visualization画面后对于CPU使用率没有影响。

| Supplement | Plc task | 轴数和温度控制数量 | 资源占用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装了TwinCAT PLC HMI CE | 2ms | 10轴+1温控 | 25-27% |
|  |  | 8轴+1温控 | 21-23% |
|  |  | 6轴+1温控 | 19-21% |
|  |  | 4轴+1温控 | 15-17% |
|  |  | 2轴+1温控 | 13-15% |
|  | 10ms | 10轴+1温控 | 19-21% |
|  |  | 8轴+1温控 | 17-19% |
|  |  | 6轴+1温控 | 14-17% |
|  |  | 4轴+1温控 | 11-14% |
|  |  | 2轴+1温控 | 9-11% |