| 作者： | 朱佳琪 | 上海市江场三路市北工业园区 163号5楼（200436） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- |
| 日期： |  |  |
| 版本： | V1.0 |  |
| E_mail: | humarzhu@qq.com |  |

Visual PC 运行虚拟WinCE系统方法

概 述

本文档介绍了如何使用VPC虚拟机模拟WinCE系统的方法，以及如何在物理机及虚拟机之间通过FTP方式传输文件。

文档中包含的文件

| 文件名称 | 文件说明 |
| --- | --- |
| VPC2007.rar | Visual PC绿色版，解压后直接可运行。 |
| Beckhoff_VPC_CE600_v342e.zip | Beckhoff WinCE虚拟硬盘及虚拟机配置文件。 |

备 注

关键字：虚拟机，VPC 2007，WinCE，CE600，FTP

免责声明

我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 文档内容可能随时更新 如有改动，恕不事先通知

一、安装Visual PC 2007

1、解压VPC2007.rar 到PC中。在解压后的目录下，双击Virtual PC.exe可启动Virtual PC 2007。

二、运行WinCE

1、用户可以通过Beckhoff_VPC_CE600_v342e.zip中的配置文件直接打开，解压后打开Beckhoff WinCE 6.0.vmc，即可启动WinCE虚拟机。

三、从物理机传输文件至虚拟机

1、更改网卡设置。右键虚拟机窗口左下角“网络连接图标”（如下图）。选择“网络连接设置”。

2、修改适配器1，选择与物理机相同的网卡。确定。

3、点击WinCE，START键，进入Control Panel。

4、选择，CX-Configration，双击进入。

5、选择FTP标签页，将Sever active 勾选上。然后点击OK。

6、选择YES，重启。

7、重启后，双击WinCE右下角网络连接图标，查看当前IP地址。

8、打开物理机的资源管理器，在地址栏中输入ftp://10.41.64.41(ftp://虚拟机IP地址)。回车。随后即进入了WinCE的FTP文件夹。

9、将文件拖进WinCE的FTP文件夹。

10、回到虚拟机，打开START菜单，选择RUN。输入“explorer”。点击OK。

11、打开Hard Disk/ftp。可看到，物理机中的文件已传输至虚拟机中。