| 作者： | 翟新伟 | 上海市江场三路市北工业园区 163号5楼（200436） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- |
| 日期： | 2019-8-6 |  |
| 版本： | V1.1 |  |
| E_mail: | Support@beckhoff.com.cn |  |

CX1030-N030 COM Port作为modbusRTU master与modsim32通讯

概 述

本例可作为CX1030-N030的串口作为ModbusRTU主站与modsim32软件通讯编程参考。

文档中使用的文件

| 文件名称 | 文件说明 |
| --- | --- |
| COMPort_Master_232_modsim | 样例程序文件 |
| Modsim32 | ModbusBus调试工具 |

备 注

关键字：CX1030-N030，modbus通讯

免责声明

我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 文档内容可能随时更新 如有改动，恕不事先通知

- 本例软、硬件配置：

硬件：CX1030，CX1030-N030，USB转RS232串口线。

软件：TwinCat3 4022.30，modsim32

Library：TC2_ModbusRTU.compiled-library，standard.compiled-library

- 本例具体实施步骤：

- 首先确保接线正确，本例采用标准232的接线方式。先将COM 口的2（RXD）接到串口线的3（TXD）,再将COM 口的3（TXD）接到串口线的2（RXD），最后将两者的5（GND）对接。

将COM Port作为ModbusRTU主站，Modsim 作为ModbusRTU从站，两者之间进行通信

注意：确保USB-RS232串口驱动安装成功

2.在本机和控制器同时安装function

安装包链接：

https://www.beckhoff.com/forms/twincat3/warenkorb.aspx?lg=en&title=TF6250-Modbus-TCP&version=1.0.62.0

3.添加COM Port，右键device，选择Add New Item，找到Miscellaneous,选择Serial Communication Port

选中Serial Port选项卡，选择与实际硬件相连的串口，本例程是COM 2

配置波特率和数据格式

4.打开样例程序“COMPort_Master_232_modsim”,右键project，点击build。

- 将程序中的MAIN.master.InData和MAIN.master.OutData与外部硬件进行链接

首先是将MAIN.master.InData链接到输入变量上，链接步骤如下图。

同样将MAIN.master.OutData链接到输出变量上，链接步骤如下图。

当上面2个变量都链接完成之后，激活一下配置，点击Login，运行程序

- 打开modsim32软件，点击File，新建一个modsim文件

点击Connection，选择Connect，选择port3

按照之前端口的配置，完成com口的配置

注意：选择端口的时候一定要是实际端口一致，实际端口可在设备管理器中查看

modsim中的Device Id要与程序的UnitID保持一致

程序中的Quantity代表通信的字数

程序中MBAddr是地址偏移

程序中的Timeout一定要设置，如果不设置默认为0，运行时会报modbuserror_no_reponse的错误

- modsim 01:COIL STATUS  BOOL量读写操作

首先将MODBUS Point Type调到01:COIL STATUS，程序运行后，我们发现b_readarray数组读到寄存器中的值，b_writearray数组中的值也写到了寄存器中。

注意：本例程数据类型为BYTE，即八位，所以每个数据都是由八位二进制数组成

8.modsim 02:INPUT STATUS  只读操作

首先将MODBUS Point Type调到02:INPUT STATUS，程序运行后，我们发现OR_array数组读到寄存器中的值。

9.modsim 03:HOLDING REGISTER 读写操作

先将modsim中MODBUS Point Type切换到03:HOLDING REGISTER，

总结：

- CX1030-N030带有两个9针公头的接口，这两个公头都是232接口，每个接口只有四根线用于通信。用户可以通过Communication Properties对接口的波特率以及数据格式进行设置。

- 功能块中ReadCoils和WriteCoils对应modsim的 01:COIL STATUS

功能块中的ReadInputStatus对应modsim的02:INPUT STATUS

功能块中的ReadRegs和WriteRegs对应modsim的03:HOLDING REGISTER

具体对应关系见附件“modsim区域地址对应表.xls”