| 作者： | 曹志强 | 上海市江场三路市北工业园区 163号5楼（200436） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- |
| 日期： | 2013.2.17 |  |
| 版本： | V1.0 |  |
| E_mail: | Alvin_ensi@163.com |  |

使用JAVA 实现与TWINCAT PLC control变量的通讯

概 述

在eclipse环境下，调用beckhoff的java库，完成通过由变量名连接的ADS通讯简要说明

文档中包含的文件

文件名称                                                               文件说明

| JAVAADS通讯源代码 | Java源代码 |
| --- | --- |
| TcJavaToAds | Java ads通讯库文件 |
| 系统dll | Java通讯时需调用的系统dll |

备 注

关键字：JAVA ADS

免责声明

我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 文档内容可能随时更新 如有改动，恕不事先通知

概  述	1

文档中包含的文件	1

备  注	1

免责声明	1

在Eclipse环境下配置ADS通讯的步骤	3

通过JAVA程序读取PLC程序中的1个字节变量	7

通过JAVA程序输入PLC程序中的1个字节变量	13

通过JAVA程序读取PLC程序中的1个双精度数字变量	19

通过JAVA程序写入PLC程序中的1个双精度数字变量	23

通过JAVA程序读取PLC程序中的1个字符串类型变量	28

通过JAVA程序输入PLC程序中的1个字符串类型变量	32

通过JAVA程序读取PLC程序中的1个数组类型变量	36

通过JAVA程序写入PLC程序中的1个数组类型变量	39

# 在Eclipse环境下配置ADS通讯的步骤

打开目录文件夹，找到将这2个文件放到windows系统所在的目录

默认情况下为：C:\Windows\System32

这2个文件除了在文档中，还可以从C:\TwinCAT\ADS Api\AdsToJava\XP找到

完成后打开Ecplise,选择新建JAVA project，并输入名称

右键工程名，在BULID PATH中找到CONFIGURE BUILD PATH，点击打开

点击选择 ADD EXTERNAL JARS

打开C:\TwinCAT\Ads Api\AdsToJava路径下tcjavatoads.jar

点击确定。

选中项目右键选择新建一个CLASS，输入包名和类名

# 通过JAVA程序读取PLC程序中的1个整形变量

打开TWINCAT PLCCONTROL

在PLCCONTROL中新建一个整形变量”PLCVar”

并将PLC程序下载到本机控制器中，运行程序，如图所示：

按“在Eclipse环境下配置ADS通讯的步骤”进行配置

找到主函数

public static void main(String[] args)

如图所示：

定义AMSNETID：

AMSNETID是TWINCAT中进行ADS协议传输中的一个地址，每一台装有TWINCAT的设备都有一个唯一的AMSNETID用来标记和识别设备。

本机AMSNETID可以在twincat system properties中查看到

远程的AMSNETID可以在SYSTEN MANAGER中查看到

AmsAddr addr = new AmsAddr();

nErr = AdsCallDllFunction.getLocalAddress(addr);

addr.setPort(801);

在主函数中打开端口

在这里选择端口号801是因为在TWINCAT系统中801代表第一个PLC的程序端口，也就是在TWINCAT中显示的RUNTIME1，TWINCAT中不同的子系统有不同的端口号。

long nPort, nErr;

nPort = AdsCallDllFunction.adsPortOpen();

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Open Communication: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

变量的缓存

在这里缓存有3个，分别是hdlBuff,symBuff和dataBuff

他们的作用各不相同

hdlBuff为句柄缓存，因为句柄时一个32位的INT变量，所以hdlBuff的长度固定为4

symBuff为变量名缓存，用来交换获得句柄，它的长度根据PLC中变量定义的长度

dataBuff为数据缓存，用来存放收到的，或者是要发送的数据，长度根据数据的长度来决定

JNIByteBuffer hdlBuff = new JNIByteBuffer(4);

JNIByteBuffer symBuff = new JNIByteBuffer(Convert.StringToByteArr(

"MAIN.PLCVar"));

JNIByteBuffer dataBuff = new JNIByteBuffer(4);

可以注意到，symbuff变量中的“MAIN.PLCVAR”就是我们在和PLC通讯中需要使用到的变量名称。

如果PLC程序中需要进行通讯的变量名称不方便进行修改的话，也可以修改JAVA程序中对应的名称。

打开端口：

端口打开后，建立连接，此时可以开始在PLC和JAVA程序之间进行通讯了。

nPort = AdsCallDllFunction.adsPortOpen();

添加句柄，将变量名转换成句柄，并对句柄进行相应的处理：

在这里调用adsSyncReadWriteReq方法读入存放变量名的缓存，得到句柄的缓存

nErr = AdsCallDllFunction.adsSyncReadWriteReq(addr,

0xF003,//指令代码号，用于获取句柄

0x0,//指令号，固定

hdlBuff.getUsedBytesCount(),//取得句柄缓存长度

hdlBuff,

symBuff.getUsedBytesCount()，//取得变量名缓存长度

symBuff);

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Get handle: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

通过一个convert方法将句柄的缓存转换为INT类型的句柄

int hdlBuffToInt = Convert.ByteArrToInt(hdlBuff.getByteArray());

调用adsSyncReadReq方法通过句柄来读取一个变量的值：

nErr = AdsCallDllFunction.adsSyncReadReq(addr,

0xF005,//指令代码号，用于获取数据

hdlBuffToInt,

0x4,//数据长度

dataBuff);

if(nErr!=0)

{

System.out.println("Error: Read by handle: 0x"

+ Long.toHexString(nErr));

}

else

{

// Data: byte[] to int

最后将得到的数据缓存再通过一个CONVERT方法转换为所需得到的BYTE类型数据

int intVal = Convert.ByteArrToInt(dataBuff.getByteArray());

System.out.println("PLCVar value: " + intVal);

}

关闭端口：

如果在此处没有关闭端口的话，该端口将一直处于占用状态，无法再次接入该端口

nErr = AdsCallDllFunction.adsPortClose();

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Close Communication: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

try{

System.in.read();

}

catch (Exception e){

System.out.println("Error: Close program");

}

运行JAVA程序，选择使用JAVA APPLICATION作为运行程序方式，运行后，可以看到如下图所示的结果：

# 通过JAVA程序输入PLC程序中的1个整形变量

新建一个PLC程序，在PLC中输入如下程序：

将PLC程序下载到控制器中，并运行程序：

打开Eclipse，新建一个JAVA PROJECT，新建一个类, 进行第一步的配置操作

找到主函数

public static void main(String[] args)

在主函数中定义端口

long nPort, nErr;

nPort = AdsCallDllFunction.adsPortOpen();

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Open Communication: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

AMSNETID

AmsAddr addr = new AmsAddr();

nErr = AdsCallDllFunction.getLocalAddress(addr);

addr.setPort(801);

变量的缓存

JNIByteBuffer hdlBuff = new JNIByteBuffer(4);

JNIByteBuffer dataBuff = new JNIByteBuffer(4);

JNIByteBuffer symBuff = new JNIByteBuffer(Convert.StringToByteArr(

"MAIN.PLCVar"));

输入一个整形数字,将其转化为byte数字格式

Scanner scan=new Scanner(System.in);

byte dataVal=scan.nextByte();

dataBuff.setByteArray( Convert.ByteToByteArr(dataVal));

如图所示：

添加句柄，将变量名转换成句柄，并对句柄进行相应的处理：

nErr = AdsCallDllFunction.adsSyncReadWriteReq(addr,

0xF003,

0x0,

hdlBuff.getUsedBytesCount(),

hdlBuff,

symBuff.getUsedBytesCount(),

symBuff);

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Get handle: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

int hdlBuffToInt = Convert.ByteArrToInt(hdlBuff.getByteArray());

通过句柄来写入一个变量的值：

nErr = AdsCallDllFunction.adsSyncWriteReqArray(addr,

0xF005,

hdlBuffToInt,

0x1,

dataVal);

关闭端口：

nErr = AdsCallDllFunction.adsPortClose();

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Close Communication: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

try{

System.in.read();

}

catch (Exception e){

System.out.println("Error: Close program");

}

运行JAVA程序，选择使用JAVA APPLICATION作为运行程序方式，运行后，在Console中输入数字100。

可以看到如下图所示的结果：

# 通过JAVA程序读取PLC程序中的1个双精度数字变量

新建一个PLC程序，设定一个LREAL类型变量。

完成后将程序下载到控制器中，运行程序。

打开Eclipse，新建一个JAVA PROJECT，新建一个类, 进行第一步的配置操作

找到主函数

public static void main(String[] args)

在主函数中定义端口

long nPort, nErr;

nPort = AdsCallDllFunction.adsPortOpen();

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Open Communication: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

AMSNETID

AmsAddr addr = new AmsAddr();

nErr = AdsCallDllFunction.getLocalAddress(addr);

addr.setPort(801);

变量的缓存

double lreal;

JNIByteBuffer dataBuff=new JNIByteBuffer(8);

byte[] dataVal1=new byte[8];

JNIByteBuffer hdlBuff = new JNIByteBuffer(4);

JNIByteBuffer symBuff = new JNIByteBuffer(Convert.StringToByteArr(

"MAIN.PLCVar"));

添加句柄，将变量名转换成句柄，并对句柄进行相应的处理：

nErr = AdsCallDllFunction.adsSyncReadWriteReq(addr,

0xF003,

0x0,

hdlBuff.getUsedBytesCount(),

hdlBuff,

symBuff.getUsedBytesCount(),

symBuff);

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Get handle: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

int hdlBuffToInt = Convert.ByteArrToInt(hdlBuff.getByteArray());

Byte数组和double之间的转换方法：

public static double byteToDouble(byte[] b)

{

long l;

l=b[0];

l&=0xff;

l|=((long)b[1]<<8);

l&=0xffff;

l|=((long)b[2]<<16);

l&=0xffffff;

l|=((long)b[3]<<24);

l&=0xffffffffl;

l|=((long)b[4]<<32);

l&=0xffffffffffl;

l|=((long)b[5]<<40);

l&=0xffffffffffffl;

l|=((long)b[6]<<48);

l|=((long)b[7]<<56);

return Double.longBitsToDouble(l);

}

通过句柄将数值读出并输出：

nErr = AdsCallDllFunction.adsSyncReadReq(addr,

0xF005,

hdlBuffToInt,

0x8,

dataBuff);

dataVal1=dataBuff.getByteArray();

lreal=byteToDouble(dataVal1);

System.out.print(lreal);

如图所示：

关闭端口：  nErr = AdsCallDllFunction.adsPortClose();

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Close Communication: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

try{

System.in.read();

}

catch (Exception e){

System.out.println("Error: Close program");

}

# 通过JAVA程序写入PLC程序中的1个双精度数字变量

PLC中PLCVAR中设定好一个lreal双精度类型数字变量

完成后运行PLC程序。

打开Eclipse，新建一个JAVA PROJECT，新建一个类, 进行第一步的配置操作

找到主函数

public static void main(String[] args)

在主函数中定义端口

long nPort, nErr;

nPort = AdsCallDllFunction.adsPortOpen();

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Open Communication: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

AMSNETID

AmsAddr addr = new AmsAddr();

nErr = AdsCallDllFunction.getLocalAddress(addr);

addr.setPort(801);

变量的缓存

byte[] dataVal1=new byte[8];

JNIByteBuffer hdlBuff = new JNIByteBuffer(4);

JNIByteBuffer symBuff = new JNIByteBuffer(Convert.StringToByteArr( "MAIN.PLCVar"));

Byte数组和double之间的转换方法

public static byte[] doubleToByte(double d){

byte[] b=new byte[8];

long l=Double.doubleToLongBits(d);

for(int i=0;i<b.length;i++){

b[i]=new Long(l).byteValue();

l=l>>8;

}

return b;

}

输入一个双精度数字，并将其转化为JNIByteBuffer格式

Scanner scan=new Scanner(System.in);

lreal=Scan.nextDouble();

dataVal1=doubleToByte(lreal);

dataBuff.setByteArray( Convert.ByteToByteArr(dataVal));

添加句柄，将变量名转换成句柄，并对句柄进行相应的处理：

// Get handle by symbol name

nErr = AdsCallDllFunction.adsSyncReadWriteReq(addr,

0xF003,

0x0,

hdlBuff.getUsedBytesCount(),

hdlBuff,

symBuff.getUsedBytesCount(),

symBuff);

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Get handle: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

// Handle: byte[] to int

int hdlBuffToInt = Convert.ByteArrToInt(hdlBuff.getByteArray());

通过句柄将数值写入：

// Write value by handle

nErr = AdsCallDllFunction.adsSyncWriteReq(addr,

0xF005,

hdlBuffToInt,

0x8,

dataBuff);

如图所示：

关闭端口：

// Close communication

nErr = AdsCallDllFunction.adsPortClose();

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Close Communication: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

try{

System.in.read();

}

catch (Exception e){

System.out.println("Error: Close program");

}

完成后选择以JAVA APPLICATION运行程序。

在console中输入任意双精度类型数字：

可以看到在PLC程序中对应的变量也发生来改变：

# 通过JAVA程序读取PLC程序中的1个字符串类型变量

在PLC中新建一个一个STRING类型变量，如图所示：

完成后将程序下载到控制器中，运行程序

打开Eclipse，新建一个JAVA PROJECT，新建一个类, 进行第一步的配置操作

找到主函数

public static void main(String[] args)

在主函数中定义端口：

long nPort, nErr;

nPort = AdsCallDllFunction.adsPortOpen();

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Open Communication: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

AMSNETID：

AmsAddr addr = new AmsAddr();

nErr = AdsCallDllFunction.getLocalAddress(addr);

addr.setPort(801);

变量的缓存：

byte[] btSymName = "Main.strText".getBytes();

JNIByteBuffer symbuff = new JNIByteBuffer(btSymName.length);

symbuff.setByteArray(btSymName);

final int buffsize = 256; //String

JNIByteBuffer databuff = new JNIByteBuffer(buffsize);

JNIByteBuffer hdlbuff = new JNIByteBuffer(4);

nErr = 0;

添加句柄，将变量名转换成句柄，并对句柄进行相应的处理：

int symHandle = 0;

nErr = AdsCallDllFunction.adsSyncReadWriteReq(addr,

0xF003,

0x0,

hdlBuff.getUsedBytesCount(),

hdlBuff,

symBuff.getUsedBytesCount(),

symBuff);

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Get handle: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

int hdlBuffToInt = Convert.ByteArrToInt(hdlBuff.getByteArray());

如图所示：

将数据读到JAVA程序中并显示：

nErr = AdsCallDllFunction.adsSyncReadReq(addr, 0xF005, symHandle,

databuff.getUsedBytesCount(), databuff);

byte[] byteArr1 = new byte[buffsize];

byteArr1 = databuff.getByteArray();

String strVal = Convert.ByteArrToString(byteArr1);

System.out.print(strVal);

关闭端口：

nErr = AdsCallDllFunction.adsPortClose();

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Close Communication: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

try{

System.in.read();

}

catch (Exception e){

System.out.println("Error: Close program");

}

运行后，可以看到如下结果：

# 通过JAVA程序输入PLC程序中的1个字符串类型变量

新建一个PLC程序，

打开Eclipse，新建一个JAVA PROJECT，新建一个类, 进行第一步的配置操作

找到主函数

public static void main(String[] args)

在主函数中定义端口

long nPort, nErr;

nPort = AdsCallDllFunction.adsPortOpen();

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Open Communication: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

AMSNETID

AmsAddr addr = new AmsAddr();

nErr = AdsCallDllFunction.getLocalAddress(addr);

addr.setPort(801);

变量的缓存

byte[] btSymName = "Main.strText".getBytes();

JNIByteBuffer symbuff = new JNIByteBuffer(btSymName.length);

symbuff.setByteArray(btSymName);

JNIByteBuffer databuff = new JNIByteBuffer(str.length());

databuff.setByteArray(Convert.StringToByteArr(str));

JNIByteBuffer hdlbuff = new JNIByteBuffer(4);

从JAVA程序中读入STRING类型变量：

Scanner Scan=new Scanner(System.in);

String str=Scan.next();

如图所示：

获取句柄：

long symHandle = 0;

//get handle by symbol name (symbol like "MAIN.iCounter" name in symbuff)

nErr = AdsCallDllFunction.adsSyncReadWriteReq(addr, 0xF003, 0x0,

hdlbuff.getUsedBytesCount(), hdlbuff,  //buffer for getting handle

symbuff.getUsedBytesCount(), symbuff); //buffer containg symbolpath

byte[] byteArr = new byte[4];

byteArr = hdlbuff.getByteArray();

symHandle = Convert.ByteArrToInt(byteArr);

通过句柄将变量写入：

// Write variable by handle

nErr = AdsCallDllFunction.adsSyncWriteReq(addr, 0xF005, symHandle,

databuff.getUsedBytesCount(), databuff);

关闭端口：

// Close communication

nErr = AdsCallDllFunction.adsPortClose();

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Close Communication: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

try{

System.in.read();

}

catch (Exception e){

System.out.println("Error: Close program");

}

完成后，以JAVA APPLICATION运行程序，并输入需要的STRING类型变量：

最后可以看到在PLC CONTROL中的变量发生改变：

通过JAVA程序读取PLC程序中的1个数组类型变量

新建一个PLC程序，在PLC程序中添加一个INT类型的数组：

打开Eclipse，新建一个JAVA PROJECT，新建一个类, 进行第一步的配置操作

找到主函数

public static void main(String[] args)

在主函数中定义端口：

long nPort, nErr;

nPort = AdsCallDllFunction.adsPortOpen();

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Open Communication: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

AMSNETID：

AmsAddr addr = new AmsAddr();

nErr = AdsCallDllFunction.getLocalAddress(addr);

addr.setPort(801);

变量的缓存：

JNIByteBuffer dataBuff = new JNIByteBuffer(200);

缓存的大小可根据实际的数组大小进行调整

读取数组：

nErr = AdsCallDllFunction.adsSyncReadReq(addr,

0x4040,     // Index Group

0x0,        // Index Offset

200,

dataBuff);

if(nErr!=0)

{

System.out.println("Error: Read by handle: 0x"

+ Long.toHexString(nErr));

}

对读取到的字符流进行处理，转换成需要的INT格式：

else

{

for (int i = 0; i < dataBuff.getUsedBytesCount(); i=i+2)

{

// PLC datatype int consists of two bytes. Get them.

byte lowByte = dataBuff.getByteArray()[i];

byte highByte = dataBuff.getByteArray()[i+1];

// Create new byte[]. Little endian!

byte[] valBytes = { lowByte, highByte };

// Integer value: byte[] to int

int valInt = Convert.ByteArrToShort(valBytes);

System.out.println("Value of PLCVar[" + i/2 + "]: " + valInt);

}

}

如图所示：

关闭端口：

nErr = AdsCallDllFunction.adsPortClose();

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Close Communication: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

try{

System.in.read();

}

catch (Exception e){

System.out.println("Error: Close program");

}

完成后运行JAVA程序，可以看到如下结果：

# 通过JAVA程序写入PLC程序中的1个数组类型变量

新建一个带数组的PLC程序：

完成后将程序下载到控制器中

打开Eclipse，新建一个JAVA PROJECT，新建一个类, 进行第一步的配置操作

找到主函数

public static void main(String[] args)

在主函数中定义端口：

long nPort, nErr;

nPort = AdsCallDllFunction.adsPortOpen();

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Open Communication: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

AMSNETID：

AmsAddr addr = new AmsAddr();

nErr = AdsCallDllFunction.getLocalAddress(addr);

addr.setPort(801);

变量的缓存：

byte low[] =new byte[10];

JNIByteBuffer dataBuff = new JNIByteBuffer(low.length);

读入数组的元素：

Scanner Scan=new Scanner(System.in);

for (int i = 0; i <10; i=i+1)

{

low[i]=Scan.nextByte();

}

dataBuff.setByteArray(low);

将数组写入到PLC中：

nErr=AdsCallDllFunction.adsSyncWriteReq(addr,

0x4040,     // Index Group

0x0,        // Index Offset

low.length,

dataBuff);

如图所示：

关闭端口:

// Close communication

nErr = AdsCallDllFunction.adsPortClose();

if(nErr!=0) { System.out.println("Error: Close Communication: 0x"

+ Long.toHexString(nErr)); }

try{

System.in.read();

}

catch (Exception e){

System.out.println("Error: Close program");

}

完成后运行JAVA程序，在CONSOLE中依次对应输入数组的元素：

在PLC中数组对应的变成发生改变：